# Cap. 1. COMPLEMENTE PRIVIND ELECTROMAGNETISMUL NERELATIVIST

## §1.1. Ecuaţiile lui Maxwell

## a) Ecuaţia Maxwell-Gauss a electrostaticii

Se cunoaşte că plecând de la legea lui Coulomb se obţine pentru intensitatea câmpului electrostatic produs de o sarcină punctuală Q situată într-un mediu izotrop expresia (vezi fig. 1.1.1):

|  | (1.1.1) |
| --- | --- |

unde  (= în sistemele raţionalizate de mărimi şi unităţi fizice, de exemplu SI, şi  în sistemele neraţionalizate, de exemplu , , Gauss...) este coeficientul (electric) de raţionalizare, iar   este raza vectoare din punctul  M  de observaţie.

Figura 1.1.1

În medii anizotrope, expresia aceleiaşi mărimi fizice devine (vezi L. D. Landau, E. M. Lifschitz “Electrodinamica mediilor continue” - tradusă în româneşte la editura Tehnică, Bucureşti, 1968, p. 88-89):

|  | (1.1.2) |
| --- | --- |

unde

|  | (1.1.3) |
| --- | --- |

este tensorul constantei dielectrice (permitivitate).

Pentru a evita complicaţiile calculelor (pentru medii anizotrope) ivite datorită prezenţei tensorului , se introduce o nouă mărime fizică (numită inducţie electrică sau vectorul ) prin relaţia:

|  | (1.1.4) |
| --- | --- |

unde, pentru o sarcină punctuală:

| . | (1.1.5) |
| --- | --- |

Se defineşte fluxul vectorului  printr-o suprafaţă oarecare S, într-o manieră analogă fluxului magnetic:

| , , | (1.1.6) |
| --- | --- |

unde  este vectorul element diferenţial de arie al suprafeţei S.

Dacă S este sfera ce conţine în centru sarcina punctuală Q, se obţine:

| , | (1.1.7) |
| --- | --- |

unde  (=1 pentru sistemele raţionalizate şi  pentru sistemele neraţionalizate) este constanta “inversă” de raţionalizare.

Se constată (vezi problemele 1 şi 2) că se poate generaliza acest rezultat pentru o suprafaţă închisă oarecare  şi o distribuţie arbitrară a sarcinii electrice:

|  | (1.1.8) |
| --- | --- |

unde  este sarcina totală din interiorul suprafeţei închise .

Relaţia (1.1.8) reprezintă expresia integrală a ecuaţiei Maxwell-Gauss (a electrostaticii).

Se defineşte divergenţa vectorului  ca fiind densitatea volumică a fluxului vectorului  prin suprafaţa închisă  care înconjoară volumul elementar :

|  | (1.1.9) |
| --- | --- |

Teorema lui Gauss (- Ostrogradsky, vezi problema 3) demonstrează că:

|  | (1.1.10) |
| --- | --- |

unde:

|  | (1.1.11) |
| --- | --- |

este operatorul diferenţial (şi vectorial) “nabla”, în timp ce  şi  reprezintă vectorii unitate ai axelor Ox, Oy şi - respectiv - Oz.

Plecând de la relaţiile (1.1.8) - (1.1.10), se obţine expresia locală (diferenţială) a ecuaţiei Maxwell-Gauss:

|  | (1.1.12) |
| --- | --- |

unde  este densitatea volumică a sarcinii electrice.

## b) Ecuaţia Maxwell a magnetostaticii

Prin analogie cu ecuaţiile (integrale şi locale) electrostaticii, se obţin ecuaţiile Maxwell ale magnetostaticii:

| şi: | (1.1.13) |
| --- | --- |

unde  reprezintă sarcina magnetică interioară suprafeţei închise .

Fenomenele electromagnetice nu impun introducerea sarcinii magnetice. De aceea putem considera că   şi  , deci forma finală a expresiei integrale şi, respectiv, locală a ecuaţiei Maxwell a magnetostaticii va fi:

| şi: | (1.1.13') |
| --- | --- |

## c) Definirea intensităţii câmpului magnetic de către Biot-Savart; ecuaţia Maxwell-Biot-Savart-Ampère

Figura 1.1.2

Definiţia diferenţială Bios-Savart afirmă: contribuţia elementului diferenţial  al unui conductor C parcurs de un curent electric de intensitate I  la intensitatea câmpului magnetic în punctul de observaţie M, caracterizat de vectorul poziţie (vezi figura 1.1.2) este dată de expresia:

|  | (1.1.14) |
| --- | --- |

unde  (=în sisteme raţionalizate, respectiv  pentru sisteme neraţionalizate) este coeficientul magnetic de raţionalizare.

Pentru un conductor rectiliniu filiform infinit se obţine (vezi problema 9):

|  | (1.1.15) |
| --- | --- |

Figura 1.1.3

unde d este distanţa de la punctul de observaţie M la conductorul rectiliniu. În continuare considerăm cercul L centrat pe conductorul C şi trecând prin punctul de observaţie M (vezi figura 1.1.3). Din introducerea circulaţiei intensităţii H a câmpului magnetic pe curba închisă oarecare (“linie de câmp magnetic”)  prin relaţia:

,	(1.1.16)

se obţine pentru circumferinţa L:

|  | (1.1.17) |
| --- | --- |

unde - datorită alegerii  - constanta  este aceeaşi din ecuaţia Maxwell-Gauss a electrostaticii.

Se poate demonstra (vezi problema 6) generalizarea acestui rezultat pentru o distribuţie oarecare de curenţi electrici pe o curbă închisă arbitrară L obţinându-se:

|  | (1.1.17') |
| --- | --- |

unde  este circulaţia intensităţii rezultantei câmpului magnetic produs de distribuţia considerată, iar  este intensitatea totală a curenţilor electrici care traversează suprafaţa ce se sprijină pe curba închisă L considerată. Relaţia (1.1.17’) reprezintă expresia integrală a ecuaţiei Maxwell-Biot-Savart-Ampere, relaţie ce stabileşte o legătură între electrostatică şi magnetostatică.

Figura 1.1.4

|  | (1.1.18) |
| --- | --- |

Pentru a deduce forma locală a ecuaţiei Maxwell-Biot-Savart-Ampere, considerăm o curbă închisă arbitrară  situată în planul yOz (vezi figura 1.1.4); fie  aria suprafeţei determinate de curba . Se defineşte componenta x:   - a rotorului intensităţii câmpului magnetic prin limita:

Conform teoremei lui Stokes (v. problema 7) rezultă că:

|  | (1.1.19) |
| --- | --- |

deci putem scrie (într-o manieră simbolică):

|  | (1.1.20) |
| --- | --- |

unde apare acelaşi operator “nabla”, definit de relaţia (1.1.11).

Pornind de la expresia integrală a ecuaţiei Maxwell-Biot-Savart-Ampere, se găseşte că:

|  | (1.1.21) |
| --- | --- |

unde  reprezintă componenta x a densităţii totale (curenţi datoraţi mişcării purtătorilor liberi de sarcină electrică şi variaţiei inducţiei electrice) de curent electric.

Figura 1.1.5

Pentru a stabili expresia densităţii curentului (lui Maxwell) de “deplasare” (datorat variaţiei vectorului  - deplasare electrică), se consideră placa de arie A (încărcată cu sarcină electrică de densitatea superficială ) - un condensator plan (vezi figura 1.1.5). Deoarece componenta x a inducţiei electrice dintre plăci este (vezi problema 4):

|  | (1.1.22) |
| --- | --- |

se obţine expresia densităţii (superficiale) a curentului de “deplasare”:

|  | (1.1.23) |
| --- | --- |

Relaţiile (1.1.21) şi (1.1.23) conduc la expresia locală (diferenţială) a ecuaţiei Maxwell-Biot-Savart-Ampère:

|  | (1.1.24) |
| --- | --- |

unde  este densitatea curentului de conducţie (datorat mişcării purtătorilor liberi de sarcină electrică).

Deci, pentru corpurile în repaus ():

|  | (1.1.25) |
| --- | --- |

## d) Ecuaţia Maxwell-Faraday a electromagnetismului

Cunoaştem bine că fenomenul esenţial electromagnetic este inducţia electromagnetică şi că fenomenul este descris de legea lui Faraday:

|  | (1.1.26) |
| --- | --- |

unde  este tensiunea (forţa) electromotoare indusă în conductorul C şi  este fluxul magnetic (al inducţiei magnetice ) prin suprafaţa interioară conductorului C. De asemenea, diferenţiala potenţialului electric este egală cu lucrul mecanic elementar efectuat raportat la sarcina electrică unitară, de unde:

|  | (1.1.27) |
| --- | --- |

În final, se găseşte că tensiunea electromotoare este egală cu circulaţia intensităţii câmpului electric de-a lungul conductorului închis C:

|  | (1.1.28) |
| --- | --- |

Deoarece - pentru corpurile în repaus - se poate inversa ordinea operatorilor  şi , se găseşte expresia integrală a ecuaţiei Maxwell-Faraday:

|  | (1.1.29) |
| --- | --- |

unde  este suprafaţa ce înconjoară conductorul C.

Figura 1.1.6

Trebuie subliniat că Maxwell a considerat ca ecuaţia (1.1.29) este valabilă pentru o curbă închisă oarecare (inclusiv pentru curbe fictive), nu doar curbelor ce corespund conductorilor fizici.

Deducând densitatea superficială a tensiunii electromotoare ce corespunde unei curbe închise  situată în planul yOz (vezi figura 1.1.6) se obţine:

|  | (1.1.30) |
| --- | --- |

de unde se găseşte expresia locală (diferenţială) a ecuaţiei Maxwell-Faraday:

| (corpuri în repaus) | (1.1.31) |
| --- | --- |

Problema 1.1.1: Deduceţi expresia fluxului (electric) inducţiei electrice produs de o sarcină electrică punctuală fixă Q, situată în volumul interior unei suprafeţe închise arbitrare , prin această suprafaţă.

Figura 1.1.7

Soluţie: Fie  vectorul asociat ariei unui mic element de suprafaţă din  şi  vectorul de poziţie al acestui element de suprafaţă raportat la Q. Prin definiţie, contribuţia elementului  la fluxul inducţiei electrice produsă de sarcina punctuală Q este:

,

unde  este unghiul solid corespunzând elementului văzut din punctul unde este situată sarcina punctuală Q. Adunând expresia precedentă pentru toate elementele  ale suprafeţei închise şi ţinând cont că unghiul solid total este egal cu  (sr) se obţine:

.

Problema 1.1.2: Deduceţi fluxul inducţiei electrice printr-o suprafaţă închisă  produsă de:

- o sarcină electrică punctuală situată în afara suprafeţei ;

Figura 1.1.8

b) o distribuţie oarecare de sarcini electrice.

Soluţie:

a) Considerăm un con elementar (având vârful în punctul în care se află sarcina punctuală , exterioară suprafeţei ) care decupează elementele de suprafaţă caracterizate de vectorii  (vezi figura 1.1.8). Deoarece produsele scalare  şi  sunt de semn opus, iar modulele unghiurilor solide:  şi  sunt egale, se constată că suma contribuţiilor elementelor  la fluxul inducţiei electrice este nulă:

.

Pentru că diferite elemente ale suprafeţei  pot fi grupate în perechi de elemente decupate din diferite conuri având vârful în sarcina punctuală , fluxul inducţiei electrice produs de sarcina punctuală  exterioară suprafeţei închise  prin această suprafaţă este nul:

.

Figura 1.1.9

b) Considerăm o distribuţie de N sarcini electrice punctuale în jurul suprafeţei închise  (domeniul ); unele sarcini sunt interioare şi altele exterioare raportat la suprafaţa  (vezi figura 1.1.9). Ţinând cont de rezultatele problemelor 1.1.1 şi 1.1.2a, precum şi de principiul superpoziţiei sarcinilor electrice:

,

unde:							         ,

se găseşte că: ,

unde  este suma sarcinilor interioare suprafeţei , deci sarcina electrică totală interioară acestei suprafeţe.

Figura 1.1.10

Problema 1.1.3: Deduceţi expresia divergenţei unei funcţii vectoriale continue .

Soluţie: Considerăm un element spaţial paralelipipedic, de laturi  paralele cu axele Ox, Oy, Oz, centrat în punctul de coordonate x, y, z (vezi figura 1.1.10). Deoarece contribuţia feţelor perpendiculare pe axa Oz la fluxul inducţiei electrice este:

,

se obţine (conform definiţiei (1.1.10) a divergenţei):

,

unde volumul paralelipipedului este .

Pentru  se obţine teorema lui Gauss:

.

Problema 1.1.4: Deduceţi expresia componentei normale a inducţiei electrice din:

- imediata vecinătate a unei plăci plane caracterizate printr-o distribuţie uniformă de sarcină electrică cu densitate superficială (a sarcinii electrice)  şi, respectiv, -;

- interiorul unui condensator plan cu plăcile identice, încărcate cu densitatea + şi, respectiv, -.

Figura 1.1.11

Soluţie:

a) Considerăm suprafaţa închisă  a unui paralelipiped fictiv înconjurând placa şi, de asemenea, înălţimea sa h ca fiind considerabil mai mică decât dimensiunile transversale ale plăcii (vezi figura 1.1.11): . Neglijând contribuţiile feţelor laterale, expresia integrală a ecuaţiilor Maxwell-Gauss dă:

,

de unde:         .

Figura 1.1.12

b) Pornind de la rezultatul precedent şi ţinând cont că, în plus, contribuţiile  şi  ale plăcilor condensatorului la componenta normală a inducţiei electrice în interiorul condensatorului (vezi figura 1.1.12) au aceeaşi direcţie, vom găsi că:

.

Figura 1.1.13

Problema 1.1.5: Plecând de la definiţia diferenţială a intensităţii câmpului magnetic (Biot-Savart), deduceţi expresia intensităţii câmpului magnetic produs printr-un conductor rectiliniu şi filiform parcurs de un curent electric de intensitate I, dintr-un punct de observaţie M situat la distanţa d în două cazuri: a) segment finit de conductor (vezi figura 1.1m);   b) conductor infinit.

Soluţie: a) Fie O proiecţia punctului de observaţie M pe conductorul considerat şi Ox axa dirijată în lungul conductorului, în direcţia curentului electric. Considerăm un element diferenţial al conductorului - dx, caracterizat de coordonata x şi unghiul  (vezi figura 1.1.13). Conform definiţiei lui Biot-Savart, contribuţia acestui element la intensitatea câmpului magnetic în M este: 	,

unde:  şi: .

Figura 1.1.14

Prin introducerea acestor relaţii în expresia lui dH se găseşte că: . În final, trebuie integrată această expresie diferenţială pentru valori ale lui  cuprinse între  şi  (vezi figura 1.1.14): .

b) Pentru un conductor infinit, , deci: .

Problema 1.1.6: Deduceţi expresia integrală a ecuaţiei Maxwell-Biot-Savart-Ampère pentru o distribuţie arbitrară de curent electric, în jurul unei curbe închise oarecare L.

Soluţie: Plecând de la definiţia diferenţială a intensităţii câmpului magnetic (Biot-Savart), se poate deduce expresia intensităţii câmpului magnetic produs de un conductor închis  parcurs de un curent electric de intensitate :

,

unde este un element diferenţial din , din vecinătatea punctului P (vezi figura 1.1.15).

Circulaţia lui  pe curba închisă L este:

,

unde  este elementul diferenţial de lungime al curbei închise L considerate.

Figura 1.1.15

Pentru a calcula ultima integrală din expresia precedentă, considerăm primul caz, când conductorul  traversează curba închisă arbitrară L şi fie O - un punct al , interior curbei L. Fie Q punctul obţinut prin construcţia grafică bazată pe relaţia: MQ = -OP. Se poate construi o curbă  identică, dar inversată prin raport cu , cu ajutorul punctelor  obţinute plecând de la alte puncte  ale conductorului  (vezi figura 1.1.15), prin intermediul construcţiilor grafice bazate pe relaţiile:

Fie  curbele analoge lui , construite plecând de la punctele M’, M’’, ... ale curbei închise L. Ansamblul infinit de curbe ,  formează o suprafaţă închisă (toroidală)  în jurul punctului O. Ţinând cont că punctele Q, Q’, Q’’, ... formează o curbă închisă  identică cu L (dar deplasată prin translaţie), se găseşte că produsul vectorial  este egal cu vectorul  - element diferenţial al suprafeţei , în jurul punctului Q. Ţinând cont de asemenea că: , se obţine:

,

unde  este unghiul solid diferenţial corespunzând elementului diferenţial de arie  văzut din punctul O. Deoarece O este interior suprafeţei închise , se găseşte că:     .

Dacă celălalt conductor electric  nu este traversat de curba închisă L, ţinând cont (vezi problema 1.1.2a) că:	,    se obţine:      .

În final, utilizând principiul superpoziţiei câmpurilor magnetice, se găseşte :

,

unde  este intensitatea totală a curenţilor electrici ce traversează curba închisă L.

Problema 1.1.7: Plecând de la definiţia (1.1.30) componentei x a rotorului  unei funcţii vectoriale continue , deduceţi expresia lui .

Figura 1.1.16

Soluţie: Pentru a simplifica calculele, vom particulariza curba  (situată într-un plan paralel cu planul yOz) prin dreptunghiul de laturi , centrat în punctul de coordonate x,y,z (vezi figura 1.1.16). Expresia circulaţiei vectorului  de-a lungul dreptunghiului  (parcurs în sens direct trigonometric) este:

Ţinând cont de definiţia (1.1.30) componentei x a rotorului lui şi, de asemenea, că expresia ariei interioare dreptunghiului este:  se obţine:

Datorită faptului că celelalte componente au expresii similare (obţinute prin permutări circulare):  se găseşte, în final, teorema lui Stokes sub forma:

.

## §1.2. Postulatele energetice; sistemul complet de ecuaţii Maxwell

În final, trebuie să facem sinteza ecuaţiilor lui Maxwell. Constatăm că cele patru ecuaţii ale lui Maxwell corespund unor domenii diferite ale electromagnetismului şi unui număr diferit de ecuaţii diferenţiale (cu derivate parţiale) scalare (vezi tabloul 1.2).

Tabloul 1.2

| Ecuaţia lui Maxwell | Domeniul descris | Numărul de ecuaţii scalare |
| --- | --- | --- |
| Maxwell-Gauss: | Electrostatică | 1 |
| Maxwell: | Magnetostatică | 1 |
| Maxwell-Biot-Savart-Ampère: | Electrocinetică magnetostatică | 3 |
| Maxwell-Faraday: | Electromagnetism | 3 |

Se constată că: a) numărul total de ecuaţii scalare corespunzând ecuaţiilor lui Maxwell este egal cu 8, deci inferior numărului (12) de componente scalare ale mărimilor caracteristice câmpului electromagnetic :  şi ; b) în timp ce ecuaţiile lui Maxwell conţin (ca mărimi de “intrare”) densitatea volumică  şi fluxul  sarcinii electrice, expresia densităţii volumice  şi fluxul  energiei electromagnetice nu sunt implicate în aceste ecuaţii.

### a) Postulatul privind densitatea volumică a energiei electromagnetice

Pornind de la expresiile densităţii volumice corespunzând energiei electrostatice (a câmpului electric) şi – respectiv – magnetostatice (a câmpului magnetic):

| , | , | (1.2.1) |
| --- | --- | --- |

unde putem postula că densitatea volumică a energiei electromagnetice în medii reale este dată prin expresia generală:

| . | (1.2.2) |
| --- | --- |

### b) Teorema lui Poynting; al doilea postulat energetic

Ţinând cont că, în absenţa uzuală a surselor de energie electromagnetică, densitatea volumică a vitezei de generare a energiei electromagnetice este nulă: , în timp ce densitatea volumică a vitezei de anihilare este dată de expresia microscopică (locală) a legii lui Ohm:

| , | (1.2.3) |
| --- | --- |

expresia generală a ecuaţiei bilanţului parametrului extensiv :

| , | (1.2.4) |
| --- | --- |

devine pentru energia electromagnetică în medii în repaus :

| . | (1.2.5) |
| --- | --- |

Prin introducerea în ecuaţia (1.2.5) a expresiilor (1.2.2) şi (1.2.3) a densităţilor volumice  şi , se obţine:

| . | (1.2.6) |
| --- | --- |

În medii staţionare :

,

deci ecuaţia (1.2.6) devine:

| . | (1.2.7) |
| --- | --- |

Pornind de la ecuaţiile Maxwell-Biot-Savart-Ampère (1.1.24) şi Maxwell-Faraday (1.1.31), ecuaţia (1.1.27) devine:

| . | (1.2.8) |
| --- | --- |

Se constată că densitatea fluxului de energie electromagnetică (aşa-zisul vector Poynting ) este dată de expresia:

| , | (1.2.9) |
| --- | --- |

unde  este o funcţie vectorială continuă arbitrară. În anumite cazuri particulare (de exemplu, undele electromagnetice în medii ideale), expresia (1.2.9) teoremei lui Poynting poate fi generalizată (prin inducţie incompletă) pentru medii arbitrare sub forma celui de-al doilea postulat energetic:

|  | (1.2.10) |
| --- | --- |

### c) Sistemul complet de ecuaţii Maxwell

Adăugând postulatele energetice:

1 ecuaţie scalară,

3 ecuaţii scalare,

celor 8 ecuaţii scalare care corespund ecuaţiilor propriu-zise ale lui Maxwell, se obţine sistemul complet (de 12 ecuaţii scalare) de 12 ecuaţii ale lui Maxwell care permite – în principiu – determinarea concomitentă a celor 12 componente ale mărimilor fizice vectoriale . Plecând de la valorile componentelor , corespunzând diferitelor valori ale componentelor  ale câmpului electric şi, respectiv, magnetic  putem determina elementele tensorilor  şi  prin relaţiile (valabile în absenţa fenomenului de histeresis):

| , | . | (1.2.11) |
| --- | --- | --- |

## §1.3. Medii ideale; potenţiale electromagnetice

### a) Definiţia mediilor ideale si potenţialelor electromagnetice

Integrarea sistemului cu 12 ecuaţii “încrucişate” cu derivate parţiale având 12 funcţii necunoscute este foarte dificilă. De aceea, examinarea cazului particular al mediilor ideale (izotrope: cu valori proprii egale ale permitivităţii, ale permeabilităţii magnetice şi, respectiv, ale conductivităţii electrice: , ,  şi, de asemenea: ,  şi  unde  este matricea unitate de al treilea ordin; omogene: , , ; staţionare: , ,  şi liniare: , , ) este importantă.

Ţinând cont că (vezi problema 1.3.1) pentru o funcţie vectorială continuă :

| , | (1.3.1) |
| --- | --- |

ecuaţia Maxwell a magnetostaticii  conduce la expresia:

| , | (1.3.2) |
| --- | --- |

unde  este vectorul potenţial electromagnetic. Deoarece (vezi problema 1.3.2) pentru o funcţie scalară continuă, :

|  | (1.3.3) |
| --- | --- |

rezulta că funcţiile:

|  | (1.3.4) |
| --- | --- |

satisfac condiţiile impuse potenţialului electromagnetic vector, pentru o funcţie scalară continuă oarecare . Se constată, de asemenea, că alegerea potenţialului electromagnetic vectorial nu este univocă.

Ţinând cont de independenţa coordonatelor spaţiale  şi a timpului , ordinea operatorilor  şi (nabla) poate fi inversată, astfel încât: , deci ecuaţia Maxwell-Faraday devine:  şi în final:

| . | (1.3.5) |
| --- | --- |

Datorita proprietăţii (1.3.3), se constată că:

| , | (1.3.6) |
| --- | --- |

unde  este o funcţie scalară continuă arbitrară. Având în vedere că în electrostatică:

| , | (1.3.7) |
| --- | --- |

unde  este potenţialul electrostatic, se poate scrie relaţia (1.3.6) sub forma:

| , | (1.3.8) |
| --- | --- |

unde potenţialul electromagnetic scalar  generalizează potenţialul electrostatic , în cazul general al câmpurilor magnetice nenule. Înlocuind în ecuaţia (1.3.8) potenţialul electromagnetic vector  cu potenţialul modificat  conform ecuaţiei (1.3.4):

| , | (1.3.9) |
| --- | --- |

se obţine:

| . | (1.3.10) |
| --- | --- |

Deci funcţia scalară:

|  | (1.3.11) |
| --- | --- |

satisface condiţiile impuse potenţialului electromagnetic scalar, pentru o funcţie generatoare continuă oarecare . Astfel, se constată că potenţialul electromagnetic scalar  şi cel vectorial  sunt definite prin funcţia scalară continuă arbitrară .

### b) Ecuaţiile cu derivate parţiale ale potenţialelor electromagnetice

Pentru a deduce ecuaţiile cu derivate parţiale ale potenţialelor electromagnetice, este necesară utilizarea celorlalte ecuaţii ale lui Maxwell. Substituind relaţiile (1.3.2) şi (1.3.8) în ecuaţia Maxwell-Biot-Savart-Ampere scrisă pentru un mediu ideal, se obţine:

| . | (1.3.12) |
| --- | --- |

Ţinând cont de relaţia (vezi problema 1.3.3):

| , | (1.3.13) |
| --- | --- |

ecuaţia precedentă devine:

| . | (1.3.14) |
| --- | --- |

Într-o manieră similară, substituind relaţia (1.3.8) în ecuaţia Maxwell-Gauss, se obţine pentru un mediu ideal:

,

| de unde: | . | (1.3.15) |
| --- | --- | --- |

Pentru a simplifica ecuaţiile (1.3.14) şi (1.3.15) şi ţinând cont că potenţialele electromagnetice scalar  şi vector  sunt definite până la o funcţie scalară arbitrară , se poate introduce aşa-zisa condiţie de etalonare a potenţialelor electromagnetice ale lui Lorentz, adică expresia:

| , | (1.3.16) |
| --- | --- |
| unde: |  | (1.3.17) |

este bine-cunoscuta viteză de propagare a fazei undelor electromagnetice în medii ideale de permitivitate  şi permeabilitate .

Ţinând cont de condiţia de etalonare a lui Lorentz, ecuaţiile cu derivate parţiale (1.3.14) şi (1.3.15), satisfăcute de potenţialele electromagnetice, devin:

|  | şi: | . | (1.3.18) |
| --- | --- | --- | --- |

### c) Integrarea ecuaţiilor cu derivate parţiale ale potenţialelor electromagnetice.

figura 1.3.1

Pentru a evita utilizarea metodelor matematice relativ complicate (funcţiile lui Green) pentru integrarea ecuaţiilor cu derivate parţiale (1.3.18), se poate considera, în primul rând, problema unei distribuţii continue staţionare de sarcină electrică, cu densitatea   într-un domeniu . Conform cu relaţiile de bază ale electrostaticii, contribuţia elementului de volum  al domeniului  la potenţialul electrostatic în punctul de observaţie  este (vezi figura 1.3.1):

| , | (1.3.19) |
| --- | --- |

unde  este volumul elementului diferenţial din jurul punctului indicat de raza vectoare  (în raport cu o origine , arbitrar aleasă). Rezultă că potenţialul electromagnetic produs în  de distribuţia continuă de sarcină electrică în domeniul  este:

| . | (1.3.20) |
| --- | --- |

Ţinând cont că – în cazul unei distribuţii, variabile în timp, de sarcină electrica – efectul în punctul de observaţie este întârziat datorită propagării câmpului electromagnetic cu viteză finită , expresia (1.3.20) devine:

| . | (1.3.21) |
| --- | --- |

Într-o manieră similară, soluţia ecuaţiilor cu derivate parţiale corespunzând potenţialului electromagnetic vector va fi:

| . | (1.3.22) |
| --- | --- |

Plecând de la expresiile potenţialelor electromagnetice scalar  şi vector , se pot deduce toţi parametrii câmpului electromagnetic prin intermediul relaţiilor (1.3.2) şi (1.3.8).

Problema 1.3.1: Demonstraţi relaţia: , unde  este o funcţie vectorială continuă arbitrară.

Soluţie:    Pornind de la expresiile componentelor rotorului:

,  şi ,

se obţine:	.

Ţinând cont de continuitatea funcţiei  şi, implicit, de continuitatea componentelor sale, ca şi de lema lui Schmidt, se obţine:  etc., deci:

.

Problema 1.3.2: Demonstraţi relaţia: , unde  este o funcţie scalară continuă oarecare.

Soluţie: Deoarece componentele  şi  ale gradientului sunt:

şi ,

se constată: componenta  a rotorului  este dată de expresia:

.

Datorită continuităţii funcţiei scalare , conform lemei lui Schmidt:

, deci:  şi .

Problema 1.3.3: Demonstraţi relaţia: , unde  este o funcţie vectorială continuă oarecare.

Soluţie: Pornind de la expresia componentelor rotorului (vezi problema 1.3.1) se obţine:

.

Ţinând cont de continuitatea funcţiei vectoriale , ca şi de lema lui Schmidt, se obţine:

Deoarece componentele  şi  ale rotorului dublu  sunt date de expresii similare vom găsi că: .

# Footnotes

Putem considera că ecuaţiile lui Maxwell reprezintă principiile electromagnetismului corpurilor în repaus.

O condiţie definitorie pentru condensatorul plan este ca distanţa între cele două plăci să fie considerabil mai mică decât dimensiunile plăcii, în particular: , unde A este aria fiecărei plăci a condensatorului.